ПрофПЗУ на дискретных компонентах

# ПрофПЗУ на дискретных компонентах

В данном документе приведена переработанная схема аппаратной части устройства управления страницами (арбитра страниц) ПрофПЗУ. В оригинальном изделии, производимом фирмой Scorpion, устройство состояло из собственно микросхемы ПЗУ 27C020 (27C010, 27C040, 27C080) и арбитра страниц на ПЛИС фирмы Altera (EP220/EPM7064). Вследствие отказа от применения ПЛИС, в данной схеме увеличено количество компонентов – для замены Altera (EP220/EPM7064) потребовалось 5 корпусов мелкой логики.

Краткое назначение элементов схемы:

- X1 – штыревой разъем, для установки устройства в панельку DIP-28, вместо основной ПЗУ (27C512) компьютера;

- DD1 – микросхема ПЗУ 27C020 с прошивкой ПрофПЗУ;

- DD2, DD3.1, DD3.2, DD4 – детектор адресного пространства #0100-#010F (область “транспортировки”) в странице теневого монитора (страница 2 ПЗУ, для ПрофПЗУ это еще и страницы 6, A, E);

- DD3.3, DD3.4, DD5 – элементы формирующие таблицу переключений;

- DD6 – регистр текущей плоскости;

- C1 – фильтр питания;

- R1, R2 – защитный и балластный резисторы, соответственно;

- JP1– переключатель сигнала /RDR.

Необходимость в JP1 связана с тем, что на отечественных Spectrum-клонах нет единого стандарта на подачу сигнала выборки ПЗУ (/RDR) – это может быть и /CS, и /0E, и их одновременное наличие. В частности для KAY сигнал /RDR подается на вывод 22 ПЗУ 27C512 (сигнал /0E). У Scorpion нет устоявшегося принципа подачи сигнала.

Рисунок – Схема электрическая принципиальная арбитра страниц ПрофПЗУ

Принцип работы арбитра страниц ПрофПЗУ

Прежде чем приступить к изложению принципа работы следует понять назначение следующих терминов и сигналов:

- страница – фрагмент ПЗУ размером 16 Кб, в базовой микросхеме ПрофПЗУ (27C020) имеется 16 страниц;

- плоскость - фрагмент ПЗУ размером 64 Кб, содержит по 4 страницы, и в 27C020 их насчитывается 4 шт;

- таблица переключений – know-how фирмы Scorpion, аппаратный узел (в оригинале реализованный в Altera) определяющий какую плоскость установит арбитр, если произойдет обращение в область “транспортировки” - по адресам #0100-#010F в странице теневого монитора (страница 2 (6, A, E) ПЗУ);

- /RDR (/RD ROM) – сигнал чтения из ПЗУ;

- RS – (ROM SEGMENT) – сигнал, соответствующий биту D3 порта #7FFD;

-OS – сигнал ответственный за переключение между страницами BASIC и страницами дополнительных, по отношению к фирменному Spectrum-128, операционных систем (TR-DOS, Shadow Monitor или др.). В KAY он именуется как “27512”.

В базовых страницах хранится следующая информация:

0 – BASIC-128;

1 – BASIC-48;

2 – SHADOW MONITOR;

3 – TR-DOS.

Условия выборки (переключения) дополнительных страниц (4-F), в пределах плоскости, такие же, как и у базовых страниц (0-3), т.е.:

0=4=8=C – OS=0, RS=0;

1=5=9=D – OS=0, RS=1;

2=6=A=E – OS=1, RS=0;

3=7=B=F – OS=1, RS=1.

Страницы 0-3 принадлежат плоскости 0, 4-7 – 1, 8-B – 2, C-F – 3.

Переключение плоскостей происходит несколько иным способом. Для того чтобы сменить плоскость, необходимо:

1. Установить страницу соответствующую теневому монитору (2, 6, А, Е);

2. Произвести чтение байта по одному из адресов #0100, #0104, #0108, #010C.

Плоскость “прибытия” зависит от плоскости “отправления” и точки чтения в пространстве области “транспортировки” #0100-#010F. Но взаимосвязь между плоскостью “прибытия” и исходными условиями иррациональна и определяется только таблицей переключений, которая “прошита”, в оригинальной схеме, в Altera. Вот эта таблица:

Таблица 1 - Таблица переключений арбитра страниц ПрофПЗУ

| Адрес чтения | Плоскость “отправления” |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Плоскость “прибытия” |
| #0100 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| #0104 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| #0108 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #010C | 1 | 0 | 1 | 0 |

В самой прошивке ПрофПЗУ в страницах 2, 6, А, Е по адресам #0110-#0113 имеются по 4 байта значений. В комплексе эти байты образуют таблицу переходов, комплиментарную, по отношению к таблице переключений. Вот эта таблица:

Таблица 2 – Таблица переходов ПрофПЗУ

| Адрес чтения | Страница чтения |
| --- | --- |
|  | 2 | 6 | A | E |
|  | Считанный байт |
| #0110 | #00 | #0C | #08 | #0C |
| #0111 | #0C | #00 | #0C | #08 |
| #0112 | #08 | #08 | #00 | #04 |
| #0113 | #04 | #04 | #04 | #00 |

Таблица переходов позволяет определить адрес чтения в области “транспортировки” #0100-#010F для включения требуемой плоскости. Для работы с таблицей переходов в ПрофПЗУ есть соответствующая процедура. Она копируется в 8-й банк ОЗУ по адресу #E4AA и запускается там. Вот эта процедура:

;-----------------------------------------------------------------------

;Описание: Переключение плоскости ПрофПЗУ

;входные данные: A - номер страницы

;выходные данные: нет

;------------------------------------------------------------------------------

E4AA:  4F		ld c,a		; сохранение A;

E4AB:  211001 		ld hl, #0110	;

E4AE:  0F		rrca		;

E4AF:  0F		rrca		; деление номера страницы на 4,

E4B0:  E603		and #03		; выделение двух младших бит - получаем номер плоскости;

E4B2:  85		add l		;

E4B3:  6F		ld l,a		; в hl получаем адрес чтения для таблицы переходов;

E4B4:  6E		ld l,(hl)		; в hl получаем адрес чтения для таблицы переключений;

E4B5:  6E		ld l,(hl)		; чтение по адресу переключения - переключение плоскости;

E4B6:  79		ld a,c		; восстановление A;

E4B7:  C9		ret

Текущую страницу можно определить, прочитав байт по адресу #0101 в странице теневого монитора – считанное число и есть номер текущей страницы. Вот дампы фрагментов ПЗУ по адресам #0100-#010F:

Таблица 3 - Область памяти #0100-#010F в страницах теневого монитора

| Страница | Адреса и данные чтения |
| --- | --- |
|  | …0 | …1 | …2 | …3 | …4 | …5 | …6 | …7 | …8 | …9 | …A | …B | …C | …D | …E | …F |
| 2 | #E4 | #02 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 |
| 6 | #01 | #06 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 |
| A | #01 | #0A | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 |
| E | #01 | #0E | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 | #00 |

Инициализация системы

Поскольку при включении компьютера состояние регистра текущей плоскости неопределенное и выбранная плоскость страниц может оказаться любой из 4 возможных, в ПрофПЗУ есть механизм самоопределения и перехода после сброса в нулевую страницу (нулевая плоскость). Вот процедура принудительного включения 0-й страницы и переход на адрес #0000:

;-----------------------------------------------------------------------

;Описание: Принудительного включения 0-й плоскости

;входные данные: нет

;выходные данные: нет

;------------------------------------------------------------------------------

0000:  F3		di		;

0001:  C30301		jp 0103		;

....        ......                     ....

0103:  11EF5B		ld de, #5BEF	; перенос кода подпрограммы в участок TSACK

0106:  211101		ld hl, #0111	;

0109:  011000		ld bc, #0010	;

010C:  EDB0		ldir		;

010E:  C3EF5B		jp #5BEF	; переход на подпрограмму

0111:  01FD1F		ld bc, #1FFD	;

0114:  3E02		ld a, #02	;

0116:  ED79		out (c),a	; установка страницы ПЗУ теневого монитора (6, A, E)

0118:  3A0C01		ld a,(TRNSPT)	; переход в нулевую плоскость

011B:  AF		xor a		;

011C:  ED79		out (c),a	; установка нулевой страницы ПЗУ

011E:  C30000		jp #0000	; переход на адрес #0000

;------------------------------------------------------------------------------

; Примечания:

; - процедура содержится только в страницах 4, 8, C

; - адрес TRNSPT меняется в зависимости от страницы, в которой находится процедура,

; при этом переход всегда происходит в нулевую плоскость

Примечание

Анализ двух схем оригинальных (фирменных) плат ПрофПЗУ заставил предположить, что существует/предполагался механизм работы с 32-мя страницами – в обеих схемах вывод 31 (для 27C040 это А18) заведен/может заводится на ПЛИС и через балластный резистор подключен к +5В. Верна ли догадка неизвестно.